## Slide 1
д
Комплексный подход к использованию НДТ в системах водоснабжения и водоотведения Московской области
Светлана Анатольевна Гафарова- исполнительный директор
Москва 2018г.

## Slide 2
Президент России Владимир Путин призвал Федеральное собрание к улучшению экологической ситуации в стране. Так, власти должны будут заняться ………….улучшением качества питьевой воды во всех регионах РФ.

## Slide 4: Программа Подмосковья «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018годы. Программа «Чистая вода»
Год | Территории, выведенные из «красной зоны» (обеспеченность чистой водой) | Модернизация ВЗУ | Количество населения тыс.чел.
2014 | 12 из 12 | 41 | +219
2015 | 6 из6 | 33 | +209
2016 | 4 из 3 | 41 | +228
2017 | 1 из2 | 142 | +220
2018 (план) | 1 из 2 | 85 | +202

## Slide 5: Прогнозные индикаторы показателей реализации долгосрочной целевой программы «Чистая вода Подмосковья» на 2013-2020 годы» на период 2016-2020 годы
Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемые значения показателя по годам реализации |  |  |  | 
 |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Обеспеченность населения Московской области централизованными услугами водоснабжения | процент | 75,4 | 79,8 | 83,5 | 85.5 | 90
Обеспеченность населения Московской области централизованными услугами водоотведения | процент | 72,8 | 76,5 | 81,4 | 84,3 | 87,1
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | процент | 27,2 | 25,7 | 24,5 | 22 | 20
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | процент | 24,7 | 24,1 | 23,5 | 21,5 | 20
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | процент | 59,5 | 61,5 | 63,4 | 68,5 | 71,3

## Slide 6
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и не отвечает гигиеническим нормативам санитарно-химических показателей | процент | 18,7 | 18,2 | 17,5 | 16,5 | 15
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и не отвечает гигиеническим нормативам микробиологических показателей | процент | 0,8 | 0,75 | 0,6 | 0,45 | 0,3
Число аварий в системах водоснабжения | количество аварий в год на 1000 км сетей | 215 | 195 | 185 | 168 | 150
Число аварий в системах водоотведения | количество аварий в год на 1000 км сетей | 257 | 245 | 220 | 210 | 200
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процент | 46,7 | 48,4 | 52,2 | 58,5 | 63,2
Доля собственных инвестиций организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процент | 17,5 | 22 | 25 | 27,2 | 30
Доля сточных вод, передаваемых на очистку организациям - участникам государственно-частного партнерства | процент | 16 | 17,5 | 25 | 26,5 | 30

## Slide 7: Мероприятия по развитию Восточной системы водоснабжения

## Slide 8: Прогнозный баланс водоснабжения муниципальных образований восточной зоны Московской области на период до 2030 года.
Наименование муниципального образования | Объем реализации, тыс.м3 |  |  |  | Общая протяженность сетей, км | Кол-во ВЗУ, шт.
 | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 |  | 
г.о.Орехово-Зуево | 13 464,7 | 14 400,9 | 14 548,3 | 14 537,9 | 209,7 | 6
г.п.Большие Дворы | 323,7 | 414,4 | 531,8 | 633,9 | 17,6 | -
г.п. Павловский Посад | 5 144,7 | 5 929,6 | 6 957,7 | 7 796,8 | 128,1 | 3
г.о. Электросталь | 14 081,5 | 16 146,9 | 17 807,7 | 18 054,0 | 212,1 | 8
г.Ногинск | 10 377,6 | 14 193,8 | 18 389,5 | 21 583,2 | 227,7 | 17
г.п. Обухово | 1 298,7 | 2 676,4 | 3 633,4 | 3 728,9 | 20,8 | 3
г.о.Лосино-Петровский | 1 436,3 | 1 624,9 | 1 736,0 | 1764,0 | 30,0 | -
г.п.Старая Купавна | 1 950,2 | 3 735,4 | 6 998,3 | 9 510,5 | 49,7 | -
г.п.Электро-угли | 1 297,8 | 1 372,9 | 1 463,7 | 1 560,9 | 91,2 | 6
г.о.Балашиха | 36 260,4 | 43 768,9 | 45 230,1 | 48 656,5 | 541,0 | 39
ВСЕГО | 85 635,6 | 104 264,1 | 117 296,5 | 127 826,6 | 1 527,8 | 82

## Slide 9: ВЗУ в селе Петровское Наро-Фоминского городского округа

## Slide 10: Оборудование, устанавливаемое на ВЗУ
Применяются для снижения солесодержания воды и одновременно жесткости, фторидов, бора, кремния, стронция. Применяются для получения качества сравнимого с дистиллированной водой при намного меньших затратах.
Дисковый фильтр
Фильтры обезжелезивания, осветления, сорбции Для удаления избыточного железа и умягчения воды.

## Slide 11: Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» . В части реабилитации малых рек Московской области 2016 году, вошли реки: Пехорка, Малашка, Яуза, Банька

## Slide 12
Система водоотведения Московской области представляет собой комплекс технических сооружений, осуществляющих транспортировку и очистку сточных вод, и состоит из 655 комплексов очистных сооружений пропускной способностью 3,2 млн.м3/сутки, 1510 канализационных насосных станций и 12481,5 км сетей.

## Slide 13
«Проект «Оздоровление реки Волга»
к 2025 году провести модернизацию и строительство очистных сооружений с применением наилучших доступных технологий не менее чем на 39 объектах общей мощностью 1 869 тыс.м3/сут.; рекультивировать не менее 54,5 га земель, подвергшихся негативному воздействию накопленного экологического ущерба; а также установить автоматизированные системы и лаборатории по контролю за составом и объемом сточных вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

## Slide 14
Реализация сточных вод с 2016 г. увеличится на 36% к 2030г., общая протяженность сетей достигнет 1 257 км, а количество КНС увеличится до 110 и возникает потребность в работе 13 сооружений по очистке сточных вод.

## Slide 15: Реконструкция блока биологической очистки на ОСК г.Подольска
Реконструкция воздуходувной станции
Реконструкция аэротенков

## Slide 16: Реконструкция сооружений по очистке сточных вод МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал»
Введены в строй установки по очистке воздуха «КОРОНА» в здании решеток
Установлено воздуходувное оборудование
Проведены промышленные испытания ряда биопрепаратов, предназначенных для устранения неприятных запахов, сопровождающих процесс очистки сточных вод.

## Slide 17: Энергоэффективный цех механического обезвоживания осадка ( на примере МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал») с использованием современных центрифуг
центрифуга

## Slide 18: Алгоритм фильтрации при водоподготовке подземных вод

## Slide 19: Концепция создания Справочника по технологиям и оборудованию Справочник разработан в соответствии с 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2014г. № 1458 « О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям»
1. Цели Справочника
определение возможности и целесообразности инвестирования в рассматриваемом объекте водоснабжения или водоотведения ту или иную технологию или оборудование при строительстве или реконструкции и ремонте ;
для анализа состояния и работы существующих систем ВиВ;
для определения направлений развития систем ВиВ и выбора решении при проведении предпроектной оценки вариантов;
для оценки стоимости планируемых работ.

## Slide 20: СПРАВОЧНИК Содержание
Область использования
Нормативные ссылки
Взаимосвязь с международными и российскими аналогами
Основные термины и определения
Водоснабжение
Водоотведение
Приложение:
1.Сравнительные данные по технологиям термической утилизации осадков сточных вод на экспериментальном комплексе действующих очистных сооружений
2. Сравнительные показатели методов бестраншейного восстановления
водопроводных и водоотводящих сетей
3.Реестр технологий и технологических решений по очистке сточных вод в соответствии с НДТ
4.Паспорт технологии
5.Каталог

## Slide 21: Спасибо за внимание
Светлана Анатольевна Гафарова -исполнительный директор
8(499)755-73-27; 8(499)258-14-09
avvmo2012@yandex.ru; avvmo@rambler.ru;