## Slide 1
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ УСТАНОВОК БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД»
Запрометов Виталий Александрович
Заместитель директора ТД «ЭКОЛОС»
Zaprometov_va@ecolos.ru

## Slide 2
«ЭКОЛОС» - КРУПНЕЙШЕЕ НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Опыт работы с 1991 года
Три производственных комплекса
Компания полного цикла:
от проектирования до поставки, монтажа и эксплуатации оборудования
Более 200 представительств на территории:
РФ, СНГ, Китая, Индии, Египта и др.
Собственный научный центр
Опыт решения технологически
сложных задач
Использование всех видов современных
материалов при изготовлении оборудования
С нами удобно работать!

## Slide 3
САМАРА
Российская Федерация
Приволжский федеральный округ
площадь завода -15 000 м²
УССУРИЙСК
Российская Федерация
Дальний Восток
площадь завода – 3 500 м²
АСТАНА
Казахстан
площадь завода – 3 500 м²
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

## Slide 4: ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД
Станции мембранных биореакторов
Комплектные
насосные
станции
Очистка
промышленных стоков
Биологическая
очистка
сточных вод
Автономная канализация частного дома
Очистка
ливневых
стоков

## Slide 5
Более 200 представительств расположены на территории Российской Федерации, Китая, Индии, Казахстана, Египта, Кот-д’Ивуар, а также стран СНГ
ГЕОГРАФИЯ

## Slide 6
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ЛОС-Р-Н
Производительность
от 10 до 5000 куб.м./сут.
ЛОС-МБР
Производительность
От 40 до 5000 куб.м./сут.
ЛОС-Р
Производительность
от 3 до 500 куб.м./сут.

## Slide 7
ПРИМЕНЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
При объемах поступающих сточных вод до 5 000 м3 малые населенные пункты;
В районах вечной мерзлоты и резко континентальным климатом;
Строительство в черте населенного пункта, и компактной застройкой;
При использовании временных вахтовых поселков;
Коммерческая недвижимость.

## Slide 8
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Технология очистки | Производительность м3/сут | Размещение | 
 |  | Подземное/ полузаглубленное в корпусе из стеклопластика | Наземное блочно-модульное в корпусе из металла
 |  | Модельный ряд | 
Технология «Аэротенк-вторичный отстойник» до норм сброса в водоем | 5-90 | ЛОС-Р-5-90 | ЛОС-Р-5-90
 | 100-500 | ЛОС-Р-100-500 | ЛОС-Р-100-500
 | 500-5000 | - | ЛОС-Р-500-5000
Технология «Аэротенк-вторичный отстойник» до норм сброса в грунт | 1-2,5 | ЛОС-5, ЛОС-8, ЛОС-15 | -
 | 3-30 | ЛОС-БИО-3-30 | -

## Slide 9
ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВОК
БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ТИПА
Высокая заводская готовность.
Компактность.
Широкий спектр использования.
Минимальные затраты на СМР.

## Slide 10
МЕМБРАННЫЙ БИОРЕАКТОР (МБР)
Комбинация традиционной биологической очистки и мембранного разделения, реализуемого на ультра- или микрофильтрационных мембранах.

## Slide 11
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МБР
Установки моноблочного исполнения, где комплекс биологической очистки
совмещен с павильоном в единый модуль.
Блочно-модульные установки, включающие в комплект 2 и более блоков
биологической очистки.
Схема мембранного биореактора
1 - павильон решеток; 2 - емкости биологической очистки; 3 - технологический павильон.

## Slide 12
СЕБЕСТОИМОСТЬ ОЧИСТКИ СТОКОВ
МОДУЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Chart: Q, м3/сут
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000
ЛОС-Р-5-90С | 109.52 | 70.23 | 57.2267 | 51.36 | 44.652 | 41.7833 | 37.4771 | 34.06 | 31.62 | 39.882 | 34.615 | 31.7214 | 31.6913 | 32.2333
ЛОС-Р-100-500С | 53 | 56.4448 | 58.7413 | 60.3817 | 61.6115 | 59.0552 | 56.8513 | 58.2006 | 56.9205 | 55.6047 | 54.4882
ЛОС-Р-5-50М | 242.44 | 135.96 | 99.62 | 85.805 | 77.596 | 76.7967 | 72.1829 | 69.0875 | 66.4044 | 67.564
ЛОС-Р-60-500М | 71.1417 | 66.9457 | 64.3537 | 62.3122 | 60.443 | 54.6784 | 53.434 | 52.448 | 51.166 | 48.6148 | 46.1867 | 43.9157 | 47.541 | 47.1831 | 45.6152
ЛОС-Р-600-2000М | 65.211 | 61.5483 | 57.3865 | 53.4517 | 49.9526 | 40.5769 | 39.5967 | 36.4002 | 35.0851
ЛОС-МБР-50-1000 | 177.517 | 153.16 | 135.77 | 122.72 | 112.57 | 104.46 | 89.47 | 79.47 | 72.33 | 66.98 | 56.3 | 57.56 | 52.72 | 47.18 | 48.45 | 53.24 | 53.43 | 49.57 | 43.52 | 45.37 | 43.22 | 40.41

## Slide 13
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Chart: Q, м3/сут
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000
ЛОС-Р-50-90С | 0.166 | 0.13833 | 0.11857 | 0.11625 | 0.10333
ЛОС-Р-100-500С | 0.114 | 0.1112 | 0.094 | 0.080571 | 0.0815 | 0.0704 | 0.058667 | 0.060286 | 0.0665 | 0.075778 | 0.0728
ЛОС-Р-60-500М | 0.17667 | 0.15286 | 0.14375 | 0.13 | 0.14 | 0.1128 | 0.094 | 0.092 | 0.0805 | 0.0844 | 0.070333 | 0.066857 | 0.07025 | 0.062444 | 0.0712
ЛОС-Р-600-2000М | 0.082667 | 0.073429 | 0.072 | 0.065444 | 0.0589 | 0.05408 | 0.055067 | 0.0472 | 0.0417
ЛОС-МБР-50-1000 | 0.38 | 0.33333 | 0.3 | 0.275 | 0.25556 | 0.24 | 0.2 | 0.17333 | 0.15429 | 0.14 | 0.112 | 0.10667 | 0.091429 | 0.095 | 0.093333 | 0.09 | 0.078333 | 0.078571 | 0.075 | 0.072222 | 0.069
Столбец1

## Slide 14
ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Муниципальные очистные
п. Гостицы
Производительность 450 м3/сут.
Туберкулезный санаторий
п. Чишки, Чеченская Республика
Производительность 200 м3/сут.
Коттеджный поселок
п. Сиеста, Московская обл.
Производительность 200 м3/сут.

## Slide 15
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
При производительности сооружений биологической очистки до 2000 м3/сут.
применение блочно-модульных установок экономически и технологически более
выгодно, чем традиционных капитальных. 2. Удельные затраты на приобретение модульных очистных сооружений различного
материального и технологического исполнения выравниваются при
производительности 200-1000 м3/сут и составляют 50-65 тыс. руб./(м3/сут.). 3. Получение высококачественной очистки сточных вод за те же деньги, в случае
применения технологии МБР.

## Slide 16
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

## Slide 17
Благодарим за внимание!
www.ecolos.ru