## Slide 1: "Конец игры" (End-game) в энергетике и задачи для безуглеродной генерации
Доклад в рамках рабочей сессии "Что придёт на смену углеводородам – перспективы развития в РФ альтернативной энергетики"
Москва, 22 марта 2018 г.

## Slide 2: Прирост спроса на э/э на 60% к 2040 г. будет в основном удовле-творен за счет дешевеющих ВИЭ – новые вводы составят ~4,8 ТВт
ВИЭ
Ископаемое топливо
АЭС
Итого
7,692
4,777
2026-40
5,032
3,295
2017-25
2,660
1,482
104
272
168
+61%
АТР (без Китая)
Индия
Китай
Ближний Восток
4.7
Африка
Европа2)
Лат. Америка
Северная
Америка
2040
34.5
5.0
3.6
9.2
1.8
1.7
5.6
1.9
5.7
2016
21.4
3.0
5.3
4.6
Совокупный объем вводов, 2017-2040 гг. [ГВт]
Спрос на э/э [ПВт-ч]
Диапазон LCoE, 2017 г. [долл. / МВт-ч]
АЭС
183
Уголь
143
Газ
78
ФВ-СЭС
53
Назем. ВЭС
60
Мор. ВЭС
155
Гидро4)
131
Био-масса
114
Рекордный
минимум 2017 г.
в ФВ и ВЭС: 18-203)
ВЭС и СЭС
55
71
30
46
26
36
42
60
Источник: WEO 2017; Roland Berger
1) Согласно сценарию МЭА "Новые политики" (New Policies), без замещения выбывающих мощностей; 2) Включая Россию
3) 18 долл./МВт-ч в Саудовской Аравии в 2017 г.; 20 долл./МВт-ч в Индии в 2017 г. 4) Данные за 2015 г.
Спрос на э/э, совокупный объем вводов генерирующих мощностей, 2017-2040 гг.

## Slide 3: Подобный переход от традиционной генерации к ВИЭ болезнен для международных грандов традиционной генерации
-42.5%
2013
2017
Заказы на крупные1) газовые
турбины по всему миру [шт.]
"В испытывающих трудности подразделениях, например, GE Power, предстоят существенные сокращения штата…"
Reuters, ноябрь 2017 г.
"В связи с падением стоимости солнечной и ветряной энергии, … , изменилась традиционная модель отрасли"
Financial Times, ноябрь 2017 г.
"Компания Siemens заявила о сокращении 6900 рабочих мест по всему миру — половина из них в Германии — для поддержки конкурентоспособности энергетического направления"
Пресс-релиз Siemens, ноябрь 2017 г.
"Бизнес претерпевал изменения вслед за ситуацией на рынке, но мы менялись недостаточно быстро"
Джефф Борнстейн, фин. директор GE, ноябрь 2017 г.
"Знаете, сколько крупных газовых турбин было заказано в Германии за три последних года? Я вам скажу, … всего две!"
Джо Кэзер, исполнительный директор Siemens, ноябрь 2017 г.
Примеры GE и Siemens – Изменения в отрасли производства газовых турбин
1) Мощностью более 100 МВт
Источник: Reuters, ноябрь 2017 г.; Financial Times, ноябрь 2017 г.; пресс-релиз Siemens, ноябрь 2017 г., Roland Berger
Справочно

## Slide 4: Таким образом, в безуглеродной энергетике достигнуты значимые успехи. Что делать дальше?
Источник: Roland Berger
Что дальше?
Решения в рамках отрасли (материаловедение, конструкционные решения/ компоновка и др.)
1
2
→ 0
Маржинальные затраты
→ 0
Эксплуатационный персонал
→ 0
Непроизводительные потери
→ 100%
Точность прогнозов спроса и предложения
→ 100%
КИУМ
"Конец игры" в энергетике в долгосрочной перспективе …
… и за счет чего безуглеродная энергетика может туда прийти
Иллюстративно
Решения в смежных отраслях (телекоммуникации, ИТ, хранение э/э и др.)

## Slide 5: Развитие ВЭУ сконцентрировано на увеличении размера и мощности, надежности трансмиссии, улучшении аэродинамики и управления
Ключевые технологические тренды в ВЭУ, применение в самых мощных ВЭУ топ-5 ОЕМ
Источник: данные компаний, Roland Berger
[МВт]
[метров]
  Высокая скорость
  Средняя скорость
  Прямой привод
  Диаметр ротора
  Высота ступицы
1,0
2,0
3,0
0,5
1,5
2,5
4,0
5,0
6,0
3,5
4,5
5,5
7,0
8,0
6,5
7,5
0,0
9,0
8,5
9,5
10,0
90
110
100
130
120
140
170
150
160
Аэродинамика (примеры)
  Морская ВЭС Siemens Gamesa на 8 МВт имеет оригинальный профиль, сокращающий вес лопасти и повышающий эффективность
  На лопастях турбин Enercon E-141 и EP4 установлены усовершенствованные зубцы лопаточного хвоста, сокращающие уровень шума от потока воздуха от ротора
  Управление (примеры)
  Система мониторинга технического состояния Vestas оценивает статус турбины на основе сигналов вибрации, обнаруживая неполадки и дефекты
  Интеллектуальные системы управления GE снижают уровень шума, одновременно повышая выработку энергии
А
  ВЭУ большего диаметра и большей единичной мощности
В
Улучшение аэродинамики и управления
Б
  Повышение надежности трансмиссии
Наземные ВЭУ
Морские ВЭУ
Наземные и морские ВЭУ
1
Комментарии
  Обозначенные "отраслевые" решения могут обеспечить снижение сокращение LCoE к 2025 г. в на ~20-25% в сравнении со значениями 2016 г.
  Подобное сокращение ожидается за счет увеличения выработки э/э на ВЭУ (-8-10 п.п.), а также снижения капитальных (-6-8 пп.) и операционных затрат (-6-8 пп.)

## Slide 6: Развитие АЭС сконцентрировано на материаловедении и конструкционных решениях, а также на тематике АСММ
А
Повышение технической эффективности АЭС
  Разработка усовершенствованных технических решений, направленных на увеличение КПД и сроков службы новых и существующих АЭС
Б
АСММ
  Традиционные (т.е. выработка э/э) и нишевые (напр., выработка т/э, опреснение) сферы применения АЭС на базе малых (модульных) реакторов
  Новые типы энергоблоков, апробируемые на реакторах малой мощности
Ключевые технологические тренды в АЭС
Источник: Roland Berger
1
Дальнейшее совершенствование 3D-формы лопаток и их структурных взаимосвязей, увеличение длины лопаток в частях низкого давления [минимизация возмущений потока; бандаж / проволочные связи для блоков лопаток турбины]
−
Применение новых сплавов, композиционных материалов и защитных покрытий (в т.ч. против коррозии и эрозии лопаточного аппарата) [напр., покрытие, получаемое путем термического распыления стали, сильно легированной Cr и Al, образующих пленку из оксидов]
−
Повышение модульности исполнения турбоагрегатов (в т.ч. для сокращения длительности ремонтной кампании) [напр., Siemens – для использования с вертикальными и горизонтальными СПП]
−
Примеры для турбинного острова

## Slide 7: В дополнение к внутриотраслевым решениям существует широкий ландшафт смежных цифровых решений в энергетике – 3 группы
Продвинутая аналитика
Автоматизация
Взаимосвязанность
Цифровой клиентский интерфейс
2
Новые технологии – Обзор энергетической области
Новые бизнес-модели
"Легкие активы"
Генерирующие / сетевые активы
Машиностроительные активы
Активы
Виртуальные электростанции
Мульти-площадочная аналитика
CRM и предложения на основе цифровых инструментов
B2C-маркетплэйс платформа
Оптимизированные маркетинговые онлайн-кампании
Оптимизир. "интеракт. голосовой помощник" (IVR)
Совместные инструменты продаж с B2B2C-ритейлером
"Гибриды" (СЭС-ВЭС-биомасса-вода)
Энергосервисы (напр., энергоконтракты)
Хранение энергии
Управление спросом (DSM)
Предикативное ТОиР (OPEX, CAPEX)
Цифровой документооборот
"Умные" центры удаленной диспетчеризации
Алгоритмический трейдинг
Оптимизированное прогнозирование
Оптимизация маршрутов
Новые технологии инспекции (напр., дроны/роботы/RFID)
Управление а/м парком (подход Uber)
Оптимизация план. выездных бригад и диспетчеризации
Умная сеть, аналитика больших данных
Автономные автомобили
Носимые устройства с датчиками, доп./вирт. реальности
Энергодиагностика в реальном времени ("Интернет вещей")
Электромобили (вкл. Vehicle2Grid)
Динамическое ценообразование в сегменте B2C
Аддитивное производство
Клиентская платформа
Эффективная эксплуатация
Клиенты
B2C
Кэптивные активы, гос. учрежд-я
B2B
Комплексное предложение
Источник: Roland Berger

## Slide 8: ИИ помогает энергокомпаниям сократить расходы и развивать новые сервисы – Уже существуют решения с быстрой окупаемостью
Улучшенное профилактическое обслуживание и управление объектами
    Прогнозирование сбоев в выработке энергии и оборудовании электросети на основе информации от датчиков или контроля уровня шума
    Прозрачный мониторинг состояния объектов по фотографиям, сделанным дронами или персоналом
Сети
ОХР
HR
IT
Fin.
…
Генерация
Более точные прогнозы погоды, обеспечивающие повышение выработки на 5% и снижение стоимости ТО на 20%
Grid Edge предлагает клиентам внедрение систем упр-я потреблением, обеспечивающих более точные прогнозы спроса
Автоматизация задач, напр.:
    Учет (напр., сокращение полных ставок на 30%)
    Юридич. сопровождение (напр., стандартные проверки договоров)
    ИТ-услуги (до 95% стандартных запросов)
    Закупки (напр., автоматизация проверки непредвиденных затрат, автоматизация обработки счетов)
    Контроль (напр., автоматизированное управление мастер-данными и отчетностью)
    HR (напр., улучшенная и частично автоматизированная оценка кандидатов на основе распознавания речи)
1
2
3
4
5
6
7
8
Оптимизация ветропарков
    Более точные прогнозы погоды для регулирования угла вращения лопастей генераторов, повышения выработки энергии и снижения стоимости обслуживания
9
Умные электросети
    Управление спросом на объектах1) на основе самообучающихся устройств для пром. потребителей
    Улучшенная работа электросети и более эффективное хранение энергии благодаря более точным прогнозам спроса и предложения
10
11
Сбыт
Самообучающийся виртуальный сотрудник, который заменяет 90% чат-агентов глобальной телеком-компании
Обработка клиентских запросов
    Автоматический выбор оптимального ответа при общении с каждым клиентом с учетом его истории и личных качеств/характера
    Частичная замена инженеров колл-центра голосовыми и чат-ботами (до 80% для чатов); снижение затрат на колл-центр на 30-50%
    Точное прогнозирование текучести клиентов и риска мошенничества на основе анализа поведения каждого клиента
12
13
14
Источник: Energy Pool, Frontier Economics, BWK, Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Pike Research, Roland Berger
1) Примеры вариантов оптимизации нагрузки – отопление, охлаждение, вентиляция, насосы, компрессоры, мельницы, выработка электроэнергии на объекте
Новые технологии – Искусственный интеллект
Пример
2

## Slide 9: Управление спросом приносит пользу промышленным потре-бителям э/э, генерирующим компаниям и сетевым операторам
Направления оптимизации нагрузки
Вентиляция
Отопление
Насосы
Охлаждение
Компрессоры
Спец. процессы
Мельницы
Локальная генерация
Услуги / Продукты
  Основана в 2010 г. в Антверпене, Бельгия
  Более 4 млн. евро венчурных инвестиций (LRM, AXE Investments, Ark Angel Fund)
  REstore предлагает ген. и сетевым компаниям аналогичную возможность агрегированного балансирования мощностью за счет управления спросом, при этом время реакции и стоимость существенно ниже
  В настоящее время большинство сетевых компаний используют ГТЭС для балансирования спроса и предложения (время реакции – 5-10 мин.)
  REstore предлагает те же функции балансировки в течение нескольких секунд со значительно меньшими затратами
  Основной бизнес сосредоточен в странах Бенилюкса – крупнейшем логистическом хабе Европы
Клиенты
Данные
  Данные о спросе и предложении в режиме онлайн
  Мониторинг необходим для диспетчеризации режимов работы энергоемкого оборудования
Цены
  Генерирующие и сетевые компании платят за сглаживание пиков потребления
  Клиенты (напр., складские комплексы) получают платежи за согласие снизить потребление э/э на определенную величину
Новые технологии – Управление спросом (DSM)
Источник: Energy Pool, Frontier Economics, BWK, Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Pike Research, Roland Berger
Пример
2

## Slide 10: Решения по хранению э/э сглаживают дисбалансы спроса и пред-ложения и имеют разные "роли" по цепочке создания стоимости
2015
2030
Необходимость обусловлена развитием ВИЭ
Существующая необходимость, не затрагиваемая новыми тенденциями
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Снижение на 40-70% к 2030 г.
Генериру-ющие компании
Системные операторы
Операторы сетей
Участники оптового рынка
Конечные пользователи
Требуемое время работы
Оптовый арбитраж
Избежание потерь энергии
Секунды-минуты
От 15 минут до часа
День
От недели до месяца
Сезон
"Холодный" пуск
Оптимизация режимов ТЭЦ
Поддержание уровня напряжения
Поддержание частоты
Следование за нагрузкой
Отсрочка инвестиций в сетевую инфра-структуру
Коррекция неточности прогнозов
Резервная мощность
Арбитраж на розничных рынках
Собственное потребление ВИЭ
Сглаживание пиков нагрузки
Автономное производство
Удельные дисконтированные расходы на хранение, 2015 и 2030 гг. [евро/МВт-ч, цены 2014 г.]
Гидро-аккуму-лирующая электро-станция
Хранение в форме сжатого воздуха
Батареи
Супер-конденса-торы
Маховики
Преобра-зование в газ, H2
Преобра-зование в газ, синтез-газ
Новые технологии – Хранение энергии
Источник: IEA, World Energy Council, Roland Berger
Пример
2

## Slide 11: Интеграция дронов и дополн./ реальности в задачи ТОиР позволяет выполнять их быстрее, дешевле и стабильно более качественно
  Значительная экономия времени и трудозатрат по сравнению с ручным осмотром (пром. альпинизм, леса); возможно сокращение расходов на осмотр на ~55-95%
    "У промышленных альпинистов уходит около восьми недель для сбора данных, которые мы получаем за пять дней"
  Снижение опасности, как следствие – сокращение затрат на ОТБООС
Основные преимущества
Новые технологии – Дроны для осмотра, Дополненная реальность (AR)
1) БПЛА = беспилотный летательный аппарат, т.е. дрон
Источник: данные компаний, анализ прессы, Roland Berger
  Осмотр трубопровода
  Дрон Puma AE с камерой высокого разрешения и лидаром
  Осмотр 3 км трубопровода за 30 минут (vs 7 дн.)
  Осмотр котла
  Внутренний визуальный осмотр угольного котла с помощью дрона
Успешные примеры
  Smart Factory (Кайзерслаутерн)
  На независимом от производителя опытном заводе Smart Factory в г. Кайзерслаутерн такие устройства уже частично используются для выполнения задач ТО и сервиса
Успешные примеры
  Руководства по эксплуатации на основе дополненной реальности могут существенно упростить и ускорить работы по ТО, ремонту и монтажу сложных систем
  Достижимо сокращение расходов на осмотр на ~20-30%
Основные преимущества
Пример
2

## Slide 12: Для успешной реализации столь масштабных задач энергокомпаниям потребуется не только финансовый ресурс, но и "цифровая зрелость"
Экосистема инноваций – Уровень "цифровой зрелости" энергокомпаний
Источник: Roland Berger
Высокий
Низкий
Полное принятие цифровой экосистемы
2. Примеры трансформа-ции бизнес-направлений
1. Видение, пилоты, экспери-менты
3. Цифровые инициативы по всей компании

## Slide 13: Французский гигант Engie является одной из таких лучших практик, активно инвестируя в новые технологии и партнерства (более 100)
Экосистема инноваций – Пример Engie
Источник: Engie, Roland Berger
Оптимизация бизнеса и
  Ключевые программы
  3 бизнес-направления
  Центры компетенции: лаборатории, VC, Engie Digital
Значительная ротация в топ-менеджменте и высшем руководстве
Партнерства с третьими сторонами, особенно в сфере технологий
8 инвестиций
Партнерства с инкубаторами
~20 проектов сотрудников (ЕС)
Совместные проекты: Gaya, 13 партнеров
~100 совместных программ с университетами
Ключевые программы
Новые венчурные компании
Фабрика Unicorn
Инновации, новые бизнесы
Исследования и технологии
50 менеджеров по инновациям подключены к экосистеме инноваций
Открытые лаборатории: накопители, 3D-печать
Экосистемы для открытых инноваций
Аналитика
-
Моб.приложения
-
Интернет вещей
-
Управление по API
-
Кибербезопасность
Digital
580 проектов innov@ENGIE
800 исследователей в 9 центрах
€115 млн в венчурном фонде
Справочно

## Slide 14: Спасибо!
Денис Борисов
Старший руководитель проектов
Центры компетенций
"Топливно-энергетический комплекс", "Инфраструктура"
Тел. +7 495 225 76 45
Моб. +7 967 268 10 92
Denis.Borisov@rolandberger.com
101000, Москва, Чистопрудный б-р, д.17 стр.1